CARICATORE A NASTRO RETRATTILE RT 600

- Nastro antiaderente adatto al contatto con alimenti

- Larghezza utile mm 600

- Corsa di retrazione registrabile da mm 200 a mm 600

- Azionamento retrazione con motoriduttore e sistema biella-manovella

- Il carrello di scorrimento è dotato di cuscinetti assiali autolubrificanti e corre su alberi rettificati; ne conseguono un funzionamento silenzioso ed una centratura stabile del nastro

- Velocità nastro variabile con motoriduttore  controllato da inverter

- Fine corsa retrazione ed intercettazione prodotto con sensori induttivi

- Raschianastro con cassetto di raccolta estraibile

- Protezioni con pannelli in lamiera e rete a maglia tec

.

- La struttura in acciaio inox AISI 304 è priva di qualsiasi punto di ristagno; è raggiungibile ovunque con un getto d’acqua calda o di vapore ed il risultato è rapido e completo

- E’ richiesta lubrificazione solo per i supporti dell’albero motore

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune in un’ottica di 	sviluppo della macchina descritta.

Sono disponibili caricatori anche con dimensioni e caratteristiche diverse, comprese lunghe corse di retroazione