DOSATORE VOLUMETRICO MF 1000

- Nastro modulare

- Larghezza utile mm 1000

- Facchinetti H 51 mm - passo 136 mm.

- Tensionamento automatico del nastro

- Altezza di carico mm 700 - Capacità tramoggia 30 dm cubi

- Motoriduttore con inverter controllato da PLC

- Funzionamento in continuo o a passo

- Regolazione della velocità

- Regolazione del numero dei passi

- Gestione del segnale per interfaccia con la macchina asservita

- Tramoggia di scarico dotata di portello inferiore azionato da motoriduttore per apertura comandata.  Il portello superiore, per ispezione, è protetto da micro di sicurezza.

- Protezioni con pannelli di rete a maglia tec. 				.

- Facile da sanitizzare:	La struttura in acciaio inox AISI 304 totalmente aperta è priva di qualsiasi punto di ristagno; è raggiungibile ovunque con un getto d’acqua calda o di vapore ed il risultato è rapido e completo.

- Non richiede lubrificazione.

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune 	in un’ottica di 	sviluppo della macchina descritta.