ETICHETTATRICE MOD. E 170

- Trasportatore a nastro modulare con dispositivo di rotazione prodotto.

- Larghezza utile mm 450

- Lunghezza mm 2500

- Due motoriduttori con inverter per controllo velocità e rotazione

- Protezioni con pannelli in rete a maglia tec. 				.

- Non richiede lubrificazione.

- N( 2 Applicatori in linea ciascuno con centralina elettronica di controllo incorporata

- Alimentazione 220 V 50 HZ

- Motore passo-passo con velocità uscita etichette regolabile 5-30 mt/min.

- Fotocellula start avvistamento prodotto

- Fotocellula stop etichetta

- Piattello portabobina diam. mm 310

- Altezza etichette trattabili mm 8-165

- Passaggio carta siliconata mm 168

- Nucleo portabobina diam. mm 40-75

- Inserimento carta siliconata automatico

- Allarme rottura carta sonoro e luminoso

- Allarme fine bobina sonoro e luminoso

- Contapezzi elettronico

- Marcatore a trasferimento termico oppure timbratore pneumatico

- Centratura e regolazione in altezza con appositi volantini

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune 	in un’ottica di 	sviluppo della macchina descritta.