IMPILATORE PER PRODOTTI RIGIDI

- Totalmente elettromeccanico

- Cambio formato rapido

- Cadenze di produzione fino a 180 pezzi/min.

- Dimensioni d’ingombro: larghezza mm 1200     lunghezza mm 2000

- Trasportatore di alimentazione: mm 400x2000

- Limitatore di coppia sul sistema di sollevamento, un sensore ne rileva l’intervento e consente la gestione dell’emergenza nel modo più appropriato.

- La struttura in acciaio inox AISI 304 è priva di qualsiasi punto di ristagno, è raggiungibile ovunque con un getto d’acqua calda o di vapore e la sanitizzazione  è rapida e completa.

- Le protezioni sono realizzate con pannelli di rete a maglia tec. Le porte di accesso sono dotate di microinterruttori di sicurezza.

- La manutenzione è agevolata da un impianto di lubrificazione centralizzato.

- Il tensionamento delle catene è automatico.

- Il sistema è controllato da PLC ed il programma è gestito da tastiera a bordo macchina.

NB: 	tecom sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune nell’ottica di 	sviluppo della macchina descritta.